ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЧКОВАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

19.08.2011                                                                                                          №55

| Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кочковатский сельсовет» на 2011-2013 г.г. |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» администрация муниципального образования «Кочковатский сельсовет» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кочковатский сельсовет» на 2011 - 2013 гг. (далее - Программа).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Кочковатский сельсовет» Назарчук Л.А.

3. Обнародовать настоящее постановление.

И.О. Главы администрации

МО «Кочковатский сельсовет»                                   Л.А. Назарчук

|  |  | Утверждена постановлением Администрации МО «Кочковатский сельсовет» от 19.08.2011 №55 |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кочковатский сельсовет»

на 2011-2013 гг.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Кочковатский сельсовет» на 2011 - 2013 гг. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Заказчик Программы | Администрация МО «Кочковатский сельсовет» |
| Разработчик Программы | Администрация МО «Кочковатский сельсовет» |
| Основные цели и задачи Программы | 1.Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Кочковатский сельсовет». 2.Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. |
| Сроки реализации | 2011 - 2013 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего – 1200 тыс. рублей |
|  | в том числе: Районный бюджет – 180 тыс. руб. |
|  | Местный бюджет - 850 тыс. руб. |
|  | Внебюджетные средства – 170 тыс. руб. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Жилищно-коммунальный комплекс характеризуется высокой степенью износа основных фондов, большими потерями энергии, воды и других ресурсов. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры морально и физически устарело. Существующие сети, оборудование, сооружения значительно изношены, неэффективны и в основном не соответствуют требованиям экономически эффективного  предоставления коммунальных услуг потребителям. Процент износа инженерных коммуникаций в целом составляет более 70%. Работы по ремонту инженерных сетей планируются исходя из наличия финансовых средств, а не из расчетной годовой потребности в указанных работах. Вместо планово-предупредительного ремонта проводятся аварийно-восстановительные работы, затраты на которые в 2-3 раза выше. Поэтому проблема улучшения технического состояния электрических, тепловых и водопроводных сетей остается не решенной и, как следствие, аварии на сетях и понижение качества предоставляемых  услуг потребителям.

Система электроснабжения

Электроснабжение с. Кочковатка осуществляется ОАО «Астраханской энергосбытовой компании». Электроснабжение ведется от ПС «Сасыколи» 110/35/10 кВ и КТП, находящиеся на территории с. Кочковатка, с применением ВЛ напряжением 0,4 кВ. Фидер 17. Протяженность электросетей составляет 18,6 км.

Главным достоинством данной схемы электроснабжения является использование 2 класса напряжения.

При наличии ряда достоинств, схема электроснабжения имеет некоторые недостатки:

- подвержена атмосферному воздействию;

-большая загрузка понизительной подстанции, отсутствие необходимых резервов на  ней для подключения дополнительной мощности;

- необходимость срочной прокладки (замены) ВЛ 0,4 кВ со сроком службы более 25 лет.

Электроснабжение потребителей п. Чапчачи осуществляется от КТП, принадлежащей РЖД. Схема внутреннего электроснабжения п. Чапчачи выполнена с применением ВЛ напряжением 0,4 кВ. Год ввода в эксплуатацию 1966. Протяженность воздушной линии 4160 м. Имеется 113 деревянных опор. Необходима полная замена ВЛ и установка новых КТП и ВЛ и подключением к ПС «Сасыколи».

Система теплоснабжения

Теплоснабжение учреждений МО «Кочковатский сельсовет» осуществляется от котельной, расположенной в с. Кочковатка. Потребителями теплоэнергии являются следующие социальные объекты: школа, библиотеки, магазины, Дом культуры и церковь.

Здание котельной построено в 1972 году. На котельной установлено 2 котла, марки Универсал-6М. В качестве топлива используется мазут. Годовой расход мазута на котельной составляет 104,9 т в год.

Способ прокладки тепловых сетей надземный и подземный (в непроходных каналах). Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении – 480 м, воздушных – 335 м, подземных – 146 м, в т.ч. нуждающихся в замене – 240 м. Отпуск теплоэнергии составляет 631 Гкал, полезной – 146 Гкал.

Уровень износа оборудования котельной превышает нормативный. Техническое состояние сетей теплоснабжения обуславливается сроком эксплуатации.

Таким образом, основными проблемами системы теплоснабжения на территории МО «Кочковатский сельсовет» являются:

- Низкая выработка тепловой энергии в котельной.

- Растущий моральный износ оборудования.

- Большой процент износа объектов теплоснабжения (сетей).

- Отсутствие автоматического регулирования индивидуальных тепловых пунктов потребителей.

- Отсутствие приборов учета тепловой энергии.

- Наличие на рынке капитального ремонта объектов теплоснабжения недобросовестных подрядчиков, нарушающих сроки выполнения работ, технологии производства и т.п.

- Недостаточное количество профессионально подготовленных специалистов.

Одной из возможных перспектив для котельной является перевод существующей котельной на газ (при строительстве газопровода).

Жители индивидуальных жилых домов в населенных пунктах МО «Кочковатский сельсовет» отапливаются от собственных котлов. Топливом служат дрова и уголь.

Система водоснабжения

В с. Кочковатка существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и прочих потребителей.

Жители села, а также учреждения и организации пользуются услугами водоснабжения, предоставляемыми муниципальным унитарным предприятием ЖКХ МО «Сасыкольский сельсовет».

Источником водоснабжения является ер. Ашулук, на котором установлена насосная станция, подающая воду в населенные пункты.

Водой из централизованной системы водоснабжения обеспечено 99,4% населения, 0,6% населения проживают на х. Сазаний Угол, не обеспеченном централизованной системой водоснабжения.

Год ввода водопроводной сети с. Кочковатка – 1994. Общая протяженность уличной водопроводной сети – 14700 м, в т.ч. нуждающейся в замене – 12600 м. Таким образом, подавляющее большинство водопроводных сетей имеет высокую степень износа. Подача воды потребителям осуществляется без предварительной водоподготовки (система обеззараживания воды отсутствует).

Качество воды, подаваемой потребителям, чаще всего не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПин 22.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Основными проблемами системы водоснабжения МО «Кочковатский сельсовет» являются:

- Существующие сооружения водоснабжения не позволяют обеспечить качество питьевой воды, в полной мере соответствующее требованиям санитарных норм к качеству питьевой воды.

- Отсутствие сооружений промывных вод.

- Несовершенство технологий и устаревшее оборудование.

- Высокая степень износа трубопроводов.

- Отсутствие водопроводных сетей в некоторых районах частной застройки поселения.

2. Перспектива развития коммунальной инфраструктуры

муниципального образования "Кочковатский сельсовет"

Реконструкция электрических сетей в пос. Чапчачи протяженностью 4160 м и реконструкция отопления Дома культуры с. Кочковатка позволит снизить потери электрической и тепловой энергии, что улучшит энергосберегающие показатели.

По водопроводным сетям планируется осуществить реконструкцию разводящих сетей водопровода в с. Кочковатка протяженностью 800 м, что приведет к улучшению качества предоставляемых услуг потребителям.

3. Управление реализацией Программы и контроль

за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Допускается корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.

Приложение к Программе

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Кочковатский сельсовет» на 2011-2013 гг.

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Реконструкция электрических сетей на ст. Чапчачи (протяженность электрических сетей ЛЭП-0,4 кВ – 4160 м) | Администрация МО «Кочковатский сельсовет» | 2011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 160 |  |  |  | 160 |  |
|  |  | 2013 | 180 |  |  |  | 180 |  |
| Реконструкция разводящих сетей водопровода в с. Кочковатка (протяженность разводящих сетей водопровода 0,8 км) | Администрация МО «Кочковатский сельсовет» | 2011 | 100 |  |  |  | 80 | 20 |
|  |  | 2012 | 150 |  |  |  | 100 | 50 |
|  |  | 2013 | 250 |  |  |  | 150 | 100 |
| Реконструкция отопления Дома культуры с. Кочковатка | Администрация МО «Кочковатский сельсовет» | 2011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 360 |  |  | 180 | 180 |  |
|  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 2011 | 100 |  |  |  | 80 | 20 |
|  |  | 2012 | 670 |  |  | 180 | 440 | 50 |
|  |  | 2013 | 430 |  |  |  | 330 | 100 |
| ВСЕГО: |  |  | 1200 |  |  | 180 | 850 | 170 |